## Slide 1: Weekly Report
2021.08.25
Hongsik Kim
Mobile & Network Intelligence Laboratory

## Slide 2: WPCN: Paper
Implementation: WPCN-UAV
Revision: Deep Learning-Based Optimal Placement of a Mobile HAP for Common Throughput Maximization in Wireless Powered Communication Networks

## Slide 3: Current Status
Implementation: WPCN-UAV
  함수 인수 변경
  논문 구현의 잘못된 부분 수정

## Slide 4: Current Status
Implementation: WPCN-UAV
  함수 인수 변경: average throughput을 구하는 R_kl() 함수에 a (communication 횟수) 추가
  1의 penalty를 주는 조건에 해당하는 함수의 인수 추가

## Slide 5: Current Status
Implementation: WPCN-UAV
  논문 구현의 잘못된 부분 수정
    Inference를 나타내는 배열 I는 다음과 같이 정의됨
    해당 부분 수정 (I_nkl() 함수 추가)

## Slide 6: Current Status
Implementation: WPCN-UAV
  논문 구현의 잘못된 부분 수정
    Inference를 나타내는 배열 I는 다음과 같이 정의됨
    다음 수식에서 l, j가 서로 같지 않으므로, a, g 배열의 차원 증가

## Slide 7: Current Status
Implementation: WPCN-UAV
  테스트 설정
  테스트 결과 (매 episode마다 80개의 데이터가 없어지는 오류 발생)
M=1000 # episodes
L=10 # number of clusters = number of UAVs
devices=80 # number of devices
T=30 # time (s)
H=15 # hovering elevation (m)
learningRate=0.0001 # learning rate of DQN

## Slide 8: Current Status
Implementation: WPCN-UAV : 향후 계획
  테스트 시 매 episode마다 80개의 데이터가 없어지는 오류 해결
  논문에 있는 throughput 계산법 적용 시 communication할 device를 결정하는 알고리즘을 적용하여 다시 테스트 (논문 확인)
    이 알고리즘이 State에 있는 device의 location과 관련 있는 경우 학습 성능 증가 예상

## Slide 9: Current Status
Revision of Paper
  Deep Learning-Based Optimal Placement of a Mobile HAP for Common Throughput Maximization in Wireless Powered Communication Networks
  Minor Revision
  NEED TO ADD RELATED WORKS

## Slide 10: Current Status
Revision of Paper
  Related Work에 추가할 대상 논문
    기존에 읽은 WPCN throughput 관련 논문들
    아래 목록의 논문 추가
Cognitive Wireless Powered Network: Spectrum Sharing Models and Throughput Maximization
Throughput Maximization for UAV-Enabled Wireless Powered Communication Networks
Long-term Throughput Optimization in WPCN with Battery-Powered Devices
Energy Provision Minimization in Wireless Powered Communication Networks With Network Throughput Demand: TDMA or NOMA?
Sum Throughput Maximization for Multi-User MIMO Cognitive Wireless Powered Communication Networks
Sum-Throughput Maximization in Wireless Sensor Networks With Radio Frequency Energy Harvesting and Backscatter Communication
Maximum Throughput Design for WPCN Systems

## Slide 11: Github
https://github.com/WannaBeSuperteur/2020/tree/master/WPCN